Disques Wave Galfer :


Les disques « Wave » sont des disques acier/inox flottants au design des disques du Champion du Monde Supersport.
Ils sont également appelés de façon plus familière « disques marguerites » car la piste s'apparente à des grosses pétales de fleur.
Les modèles Wave sont issus d'une technologie sous licence Galfer.

Descriptif produit :
- Frette intérieure en aluminium.
- Piste de frein en acier-inox 5mm.

Commentaire produit  :
- Gain de poids.
- Grosse attaque immédiate du freinage suivie d'un très bon feeling.
- Surfaçage constant de la plaquette de frein évitant le glaçage.
- L'appui constant des plaquettes sur 3 points permet une usure uniforme .
- Bonne dissipation calorifique.
- Ces disques sont adaptables sur quasiment toutes les meilleures ventes japonaises et européennes du marché.

Avantages d'un disque WAVE flottant :
Même caractéristique qu'un disque Wave, avec les avantages supplémentaires suivants : 

- par le biais des 12 plots de centrage, la piste freinante s'auto-positionne par rapport aux plaquettes , absorbant toutes les déformations ou dilatations dues à un échauffement du disque.
- le système flottant absorbe également les défauts provenant de la route, du jeu, des roulements.
- la frette intérieure du disque est taillée dans la masse dans des aluminiums à haute résistance.
- La frette est disponnible en couleur (or / bleue/ noire / rouge) sans supplément !